- 电气接线

棕色24V ， 蓝色0V。

- 使用WinSCP传输文件

使用WinSCP，IP192.168.3.15，端口22，SCP/SFTP,导入文件“vcnano3d_main_1_8_1”

- 使用TeraTerm终端登录到相机

打开Teraterm  SSH/端口22。

- 设置自启动的方式。

在相机里面的/etc/vcinit/user_init.sh改成

#!/bin/bash

/usr/bin/vcio -r 1

/root/vcnano3d_main_1_9_2

然后在TeraTerm中重新启动相机

- 修改相机的IP

在/root/vcsetip.scr 文件中改变IP。

然后运行vcsetip.sh文件。

再在TeraTerm中重启相机

- 改变相机发送的数据模式

直接在/root/VC3DPar.txt 中改变Data mode 的模式

- 在EVT中配置两个相机的方法。

在PC_Local\Parameters\Hardware\EyeScanLT3D_Z中修改EyeScanLT3D_Z.ini文件如下格式

DeviceList = Sensor1,Sensor2

[Sensor1]
IP = 192.168.3.15
Port = 1096

[Sensor2]
IP = 192.168.3.16
Port = 1096