- 修改相机的IP地址

使用TotalCommander软件打开相机里面的fd文件夹。修改#IP.001文件。例如：

ipaddr   192.168.0.17

netmask  255.255.255.0

geewayip  192.168.0.254

serverip   192.168.0.35

dnsip

dnisip2

#dnsip  192.168.0.254

#dnsip2   192.168.0.254

- 更改本地电脑的IP地址，与相机同网段。

- 打开hardware程序

VIC 选择3D，DIO 选择camera。

DSP相机是3D的，所以是EyeScanLT3D这个选项。尤其要注意“Profile Capture”指令的VIC index 的数值要与“camera settings”这里的VIC 数值要对应。否则不能采集到图像

- 打开EyeVision，如果是第一次连接还需要再在“选项”-“相机设置”输入相机的IP地址。